Вся власть – народу

Распределённая генерация, перспективы и проблемы

"… потребуется развитие распределенной генерации электроэнергии за счет относительно быстрого выпуска оборудования и массового строительства небольших электростанций с использованием ГТУ в основном в системах массового теплопотребления"

ИЗ РЕШЕНИЯ

совместного совещания Координационного Совета по техническим наукам

РАН и РАО "ЕЭС России"

г. Москва 12 мая 2000 г.

Потребности

Развитие современных технологий усиливает зависимость человеческой деятельности от энергоснабжения во всех областях – и в доме, и на работе, и на отдыхе. Непосредственная зависимость человеческой жизни от бесперебойного энергоснабжения растёт в транспорте (начиная с лифтов, и кончая системами обеспечения безопасности на скоростных железнодорожных магистралях) и в медицине, полагающейся сегодня на сложные и дорогие приборы, а не только на стетоскоп и ланцет. Конечно, есть много уголков, куда не достают сети энергетических компаний – и там ещё сильнее становится зависимость от имеющихся источников электричества и тепла – или мечты о них.

Повсеместное распространение компьютеров только повышает требования к энергоснабжению. Не только “количество”, но и “качество” электроэнергии становятся критичными для банков, телекоммуникационных или промышленных компаний. Скачок или сбой напряжения могут повлечь сегодня не просто остановку или порчу машины, но и потерю информации, восстановление которой иногда несравнимо сложнее ремонта оборудования.

Рынок в своей оценке перспектив бизнеса обращает пристальное внимание на энергозависимость. Проблемы с электроснабжением в компании eBay, занимающейся организацией интернет-аукционов, в одночасье уменьшили её рыночную капитализацию на 20%.

Требования к энергоснабжению формулируются просто – надёжность, постоянство. И для многих становится ясно, что на сегодня единственный путь иметь продукт высшего качества – произвести его самому. Военные во всём мире знают это давно, промышленники уже пришли к таким решениям, а семьи и предприятия малого бизнеса начали осознавать преимущества владения электрогенераторами и тепловыми котлами только сейчас. Кризис сложившейся монополизированной энергетической инфраструктуры и начавшаяся либерализация энергетических рынков одновременно и увеличивают степень неопределённости будущего, и привлекают открывающимися возможностями для бизнеса. И тот и другой фактор увеличивают спрос потребителей энергии на собственные генерирующие мощности.

Разбросанное по подвалам и задним дворам энергетическое оборудование, установленное владельцами на случай аварий в централизованных сетях, или в условиях отсутствия этих сетей, начинает восприниматься в мире как формирующаяся целостность – основа для возникновения новой отрасли, получившей название распределённой генерации (distributed generation), РГ или DG. К процессам в этой отрасли привлечено внимание владельцев оборудования, существующих “старых” энергокомпаний, новых игроков на либерализованных энергорынках, производителей оборудования, не говоря уже о государственных органах.

Распространённые на сегодня технологии распределённой генерации при сравнении с централизованной генерацией во многих случаях дают для распределённой генерации более высокие капитальные затраты (долларов / кВт) и текущие затраты (долларов / кВт.ч). Однако дополнительные преимущества, такие как когенерация тепла, повышение надёжности, отсутствие сетевых издержек, уже сейчас делают распределённую генерацию выгодной во многих применениях, некоторые их которых описаны ниже. Справедливая рыночная оценка всех преимуществ является ключевым фактором для определения перспективности таких проектов. Развитие технологий выводит на уровень экономической оправданности всё больше вариантов использования РГ.

Пока что основными интересами потребителей остаются возможности резервирования,  экономия за счёт снижения расходов, повышенный КПД одновременной генерации тепла и электроэнергии. Энергокомпании уже начинают рассчитывать на существенную поддержку от  распределённых генераторов при пиковых нагрузках, на использование этих мощностей для снижения потерь и улучшения параметров работы сети.

Технологии

Для распределённой генерации используются и ставшие традиционными установки, и продукты новейших технологий. К традиционным относятся все типы установок внутреннего сгорания, среди которых лидируют дизели и двигатели, работающие как на дизельном топливе, так и на газе. Несмотря на непрерывное усовершенствование, они остаются экологически грязными по сравнению с использованием более новых технологий.

Микротурбины

Микротурбины были разработаны ещё в 60-х для электроснабжения на борту авиалайнеров. КПД таких устройств находится в районе 25-30%. При утилизации тепла КПД достигает 60-70%. Микротурбины могут работать на широком спектре топлива – природный газ, метан, бензин, керосин. Содержание сажи в выхлопе современных моделей в 100 раз меньше чем у дизельного двигателя, и укладывается даже в строгие калифорнийские стандарты охраны окружающей среды.

Пионером по выводу микротурбин на массовый рынок стала компания Capstone Turbine http://www.capstoneturbine.com/ , созданная Беном Розеном, одним из основателей фирмы Compaq (компьютерная отрасль и энергетика вообще тесно связаны в наши дни). Бен Розен занялся разработкой электромобиля, так и не дошедшей до коммерческого воплощения. Но выпущенные на рынок в начале 90-х 30 кВт микротурбины успешно продаются, более 1000 установок было продано за последние два года, а недавно появились и 60 кВт установки.

Стоимость устройства мощностью 30кВт на сегодня равна 27 000 долларов, мощностью 60 кВт – 49 000. При росте производства и продаж ожидается снижение цен за 30 кВт  до 12 000 $, или около 400 $ за кВт.

Ещё одна используемая Capstone современная технология – воздушная подвеска вала, то есть отсутствие подшипников скольжения или качения – увеличивает срок жизни турбин и упрощает их обслуживание.

Фигурирующий сейчас во всех новостях альянс General Electric и Honeywell также заявил о перспективности выпуска микротурбинных установок. General Electric предлагает клиентам широкий спектр решений распределённой генерации http://www.geindustrial.com/industrialsystems/services/ec/distgen.shtml , http://www.gepower.com/distributed_power/

.

Топливные ячейки

В основе топливных ячеек лежит целое семейство технологий, основанных на катализаторном окислении водорода. Генерация электроэнергии осуществляется подобно генерации в обычной батарейке, без преобразования химической энергии в электричество через механическое движение. Все технологии работают практически без загрязнения окружающей среды, отходом является обычная вода. Кроме работы на чистом водороде, изготовление которого весьма дорого, топливные ячейки могут использовать и другие виды топлива с высоким содержанием водорода.

Всего сейчас разрабатывается не менее дюжины различных типов ячеек с  КПД  от 40% до 60%. Одни из самых перспективных – технологии с протонообменной мембраной, углеродные и на твёрдых оксидах. При утилизации тепла или при использовании газовой турбины в сочетании с топливной ячейкой в комбинированном цикле возможно и достижение сверхвысокого КПД  в 80%.

Ford, DaimlerChrysler и Toyota работают сегодня над топливными ячейками для автомобилей. Энергосистемы для дома и офиса разрабатывают как новые, только выходящие на рынок компании, так и гиганты индустрии, например, General Electric http://www.gepower.com/microgen/index_microgen.html .

Коммерчески доступные системы могут появиться уже в 2002 году. Пока стоимость образцов находится в диапазоне от 2 500 до 5 000 долларов за кВт. По оценкам FuelCell Energy, получившей инвестиции от Enron, с учётом развития технологий и массового производства цена может достичь 1 200 долларов за кВт к 2005, а в перспективе снизится до 100-300  за кВт.

Возобновляемые источники

Весь спектр установок, извлекающих электричество из возобновляемых источников, рассматривается как потенциальный вклад в инфраструктуру распределённой генерации. Ветер, солнце, приливы, геотермальные установки, микро-гидротурбины – любая технология, способная хотя бы частично обеспечить потребности здания или квартиры, может быть использована и в широкомасштабных проектах типа описанных ниже виртуальных электростанций.

Не следует забывать, что в мире всё большее внимание уделяется проблемам экологии и окружающей среды. Во многих областях бизнеса именно экология диктует применение тех или иных технологий. Хорошо это или плохо, но для распределённой генерации акцент на экологической чистоте зачастую помогает выигрывать в конкуренции или в лоббистских усилиях.

Применения

Распределённая генерация оказывается исключительно удобной во множестве случаев. При разработке нефтяных месторождений приходится сжигать огромное количество попутного газа – в регионах добычи нет возможностей ни для транспортировки, ни для переработки. При разработке полезных ископаемых приходится решать проблему шахтных газов. Использование микротурбин позволит и извлечь экономическую выгоду, и сберечь окружающую среду. Там, где нет централизованных сетей, электроэнергия и тепло могут быть использованы на самих месторождениях. А если нефть добывается по соседству с экономически развитым регионом, или есть сети, соединяющие район месторождений с населёнными районами – нефтяные скважины могут в совокупности стать огромной электростанцией. Попутный газ может превратить нефтяные поля Техаса в  400 МВт электростанцию.

Другая область применения – малонаселённые районы севера Европы или Америки, равно как и густонаселённые беднейшие районы Африки и Азии, где нет сетей. По оценкам Всемирного экономического совета, дотянуть линии электропередач хотя бы до одной трети из живущих без электричества людей будет стоить 10 000 долларов за километр. Стоит сравнить эту цифру с приведённой выше стоимостью генератора, способного снабдить током небольшую деревню.

В менее экзотических условиях для страны с развитой инфраструктурой энергоснабжения различные технологии распределённой генерации могут использоваться для решения самых разных задач.

Упоминавшаяся выше когенерация тепла и электричества, повышающая КПД любой энергетической установки, гораздо эффективнее в условиях распределённой генерации, так как тепло на большие расстояния не транспортируется.

Свалки больших городов и очистные сооружения городской канализации при утилизации метана в микротурбинах дадут не только дополнительную электроэнергию городу, но и примерно в 20 раз уменьшат загрязнение атмосферы по сравнению с его сжиганием. http://www.gepower.com/distributed_power/onsite_landfill.html

Микрогенераторы обеспечивают наличие резервных мощностей для жизненно важных применений (госпитали, лифты, водопровод и канализация) или для тех отраслей, где цена сбоя слишком высока (телекоммуникации, финансы, непрерывное производство).

Привлекательной для потребителя оказывается и возможность экономии в периоды пиковых нагрузок и растущих цен. Развитие конкурентного рынка доведёт рано или поздно  дифференциацию цен до уровня розничного потребителя, и близки уже те времена, когда цена кВт.ч будет меняться в реальном времени. Чем более адекватными будут ценовые сигналы, получаемые потребителем, тем выгоднее будет включать собственный генератор для арбитража между ценами топлива и электричества. С распространением топливных ячеек даже электромобиль в гараже может стать выгодно подключать по вечерам к управляемой компьютером домашней электросети и использовать как дополнительный генератор.

Использование микрогенераторов может способствовать поддержанию высокого качества энергии в централизованной сети и снижать потребность в затратах на реконструкцию и обновление сетей и подстанций. Распределённые генераторы позволяют осуществлять поддержку напряжения и частоты, уменьшать потери в сетях и затраты на поддержание центральных резервов. Подробнее услуги, которые владельцы распределённых генераторов могут оказывать сетевой или генерирующей компании, рассмотрены ниже.

Новые возможности

Дерегулирование энергетических компаний и либерализация рынков, как и любые реформы, вызывают озабоченность и ожидания снижения надёжности энергоснабжения. Такие ожидания могут  объясняться обычными паникёрскими настроениями, но ошибки государственных регуляторов и самих дерегулируемых в процессе реформ (а иногда и до их начала) слишком часто превращают опасения в реальность. Поэтому спрос на резервные мощности на заднем дворе или в подвале будет в ближайшее время только расти.

Но, обезопасив себя от возможных сбоев, потребители начинают искать возможности сэкономить или даже заработать. Опыт показывает, что после дерегулирования рынка первые возможности для экономии появляются сразу.

Компания Tampa Electric http://www.tampaelectric.com/ ввела специальную программу для тех владельцев резервных генераторов, которые могут снизить потребление  в период пиковых нагрузок более чем на 25 кВт. Радиосигнал, принимаемый специальным прибором, указывает владельцу на потребность энергокомпании в снижении нагрузки. Компания платит потребителю в месяц 3 доллара за каждый кВт средней нагрузки, перенесённой на резервный генератор. Если после получения сигнала оператор запустит свои мощности в течение 30 минут, экономия будет ещё больше. Потребитель получает деньги, даже если в течение месяца компания ни разу не просила его о переключении.

С развитием реформ возникает и самое привлекательное использование распределённых генераторов – превратить миллионы частных домов, офисных зданий и предприятий в производителей и продавцов электроэнергии.

Реализация этой “программы-максимум” позволяет не только рассчитывать на включение собственного генератора в случае аварии или перегрузки местной электрической сети, но и следить за разницей цен на газ и электричество и играть на этой разнице,  получившей название “искровой маржи” (spark spread), или просто продавать энергию в периоды пиковых нагрузок и высоких цен. Чем ближе создание рынка электроэнергии с изменяющимися в реальном времени ценами, тем привлекательнее становится такой “дополнительный” бизнес, могущий при некоторых условиях стать даже прибыльнее основного.

Не исключено, что интересы энергокомпаний и их лоббистский потенциал в государственных органах приведут к ограничению права продавать энергию через общую сеть для индивидуальных владельцев микрогенераторов. Однако, ограничивая это право, те же энергокомпании не прочь сами воспользоваться преимуществами новых технологий.

Природоохранные ограничения, стоимость земли и воды, государственное регулирование – есть тысячи препятствий для энергокомпании, решившей построить новую мощную электростанцию. Гораздо привлекательнее объединить под единым управлением сотни, а то и тысячи микрогенераторов, расположенных в жилом секторе, в больницах, в маленьких мастерских или в небольших офисах.

Компания Celerity Energy http://www.celerityenergy.com/ в Денвере работает над проектом объединения пяти резервных генераторов суммарной мощностью в 5 МВт, принадлежащих различным коммерческим и промышленным владельцам. Её партнёром  в этом проекте является Encorp, производитель дистанционно управляемого диспетчерского оборудования.

В Альбукерке проект Celerity Energy объединит уже около дюжины генераторов совокупной мощностью в 25 МВт. Партнёр по этому  проекту – компания Sixth Dimension http://www.sixthdimension.com/ , предоставляющая программное и аппаратное обеспечение для создания инфраструктуры мониторинга энергопотребления и генерации, анализа рыночной информации и управления распределёнными сетями электрооборудования.

Дальнейшее развитие этой бизнес-модели может принести неожиданные плоды для потребителей. Сотовые телефоны сегодня выдаются телекоммуникационными компаниями бесплатно или даже с небольшой доплатой в виде кредита по счёту. Могут наступить и такие времена, когда энергокомпания будет финансировать установку у вас микротурбины, топливной ячейки, ветряка или батареи фотоэлементов, а вы будете платить (или даже получать) по сложному тарифу, интегрирующему затраты на топливо, плату за подключение к сети, расходы на дополнительную мощность, и наконец --  доходы от продаж энергии, произведённой на вашей территории.

Конечно, создание виртуальных электростанций доступно не только для старых энергокомпаний, имеющих надёжные позиции в регионе, но и для новых игроков. Сбор распределённых мощностей в один кулак создаст такой потенциальный объём генерации, что отсечь нового игрока от рынка будет гораздо сложнее, чем отдельного домовладельца с его несколькими киловаттами мощности. Поэтому с высокой вероятностью управление тысячами домашних электростанций станет полем конкуренции специализированных компаний (старых или новых), а не занятием для самих домовладельцев или владельцев иных бизнесов.

Например, распределённая генерация является привлекательным способом диверсификации бизнеса для газовых компаний. Финансирование установки газовых микрогенераторов у потребителей газа и  централизация управления ими  позволят газовым компаниям выйти на рынок электроэнергии.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте Gas Technology Institute в разделе “Distributed Generation”.

http://www.gri.org/cgi-bin/re?url=http%3A//www.gri.org/pub/solutions/dg/

Проблемы подключения

На пути создания виртуальных электростанций надо решить ещё множество задач. Начнём с технологических.

Как говорилось выше, основные споры сегодня разворачиваются вокруг подключения распределённых генераторов к единой сети. Владельцы микрогенераторов хотят иметь подключение и для покупок резервной энергии, и для возможности осуществлять продажу своего избытка. Различия в типах используемых генераторов, технологиях, режимах нагрузки на объекте владельца микрогенератора (в доме, офисе, на предприятии) – все эти факторы усложняют  внедрение единых стандартов. Условия подключения к единой сети многих генераторов зависят от состояния сегментов сети, общей мощности нагрузки, отношения мощности нагрузки к мощности подключаемых генераторов. При высокой суммарной мощности синхронизация множества распределённых генераторов создаёт сложную задачу расчёта и диспетчеризации.

Важной проблемой становится, например, отключения участка сети при авариях, так как наличие  работающего у потребителя генератора может представлять угрозу для тех, кто работает на линии, полагая её отключённой.

Управление распределёнными генераторами требует создания телекоммуникационной сети и центра диспетчеризации. В центре (а может быть, и в самих местах генерации) должны осуществляться мониторинг рыночных цен, состояния сети и нагрузки, обработка информации соседних производителей и сбытовиков, и на основании этих данных приниматься решения об использовании мощностей. В местах размещения генераторов должно стоять специальное “умное” оборудование, способное по сигналам от удалённого диспетчерского центра управлять режимами работы генератора и энергопотреблением помещения, в котором он установлен. Возможные варианты телекоммуникационной сети, связывающей центр и генерацию, включают как использование телефонных каналов, входящих в дома, так и передачу данных по тем же самым электрическим проводам.

Для подключения генерирующего оборудования к сети потенциальному поставщику электричества требуется специальное оборудование, отвечающее требованиям по возможности дистанционного управления. Специальные счётчики, передающие результаты измерений в режиме реального времени, также должны стать стандартным элементом архитектуры распределённой генерации.

Предвидя нарастающие сложности, сетевые компании зачастую предлагают весьма сложную и дорогостоящую процедуру сертификации каждого конкретного подключения, реально тормозящую развитие рынка.

Тарификация энергии для потребителей с установленными генераторами становится непростой задачей. Обычная практика на сегодня состоит в установлении единого тарифа за кВт.ч, включающего плату как за текущее потребление, так и за подключение, поддержку сети, возможность использовать резервы (надёжность), и иные “фиксированные” услуги. Тем самым снижение текущего потребления у владельца микротурбины или топливной ячейки перекладывает оплату фиксированных издержек генерирующих и сетевых компаний на других потребителей, не владеющих своими генераторами, или на акционеров энергокомпаний. Возможность выбора поставщиков и установление рыночных цен на отдельные услуги из пакета, покупаемого потребителем, будет способствовать решению этой проблемы.

Сама процедура измерения потреблённой и произведённой энергии для владельца генерирующих мощностей представляет проблему. Если генератор потребителя работает, его счётчик будет вращаться медленнее. Если генератор производит больше энергии, чем потребляется из сети, счётчик просто закрутится в обратную сторону. Если использовать такой нетто-результат для определения оплаты по стандартному розничному тарифу, то получится весьма выгодный бизнес – владелец генератора продаёт свою энергию обратно сбытовой компании по розничным ценам. Сегодня в условиях единого тарифа оптовая цена включает плату за резервирование мощностей, а розничная цена включает ещё и плату за передачу и распределение, за надёжность и обслуживание. Тем самым потребитель-владелец генератора получает оплату за услуги, которых в реальности не оказывает. Разделение услуг и тарифов поможет решить и эту проблему. Альтернативным решением является установка более дорогого измерительного оборудования, позволяющего учитывать потребление и производство отдельно. Выход всё более широких слоёв производителей электроэнергии на дерегулированный рынок, на котором цены меняются ежечасно, потребует для организации продаж энергии от распределённых генераторов более совершенных счётчиков, способных учитывать распределение потреблённой и произведённой энергии по времени суток.

Интересы участников и регуляторов

Все старые энергокомпании, рассматривающие регионы деятельности как свою вотчину, озабочены появлением потенциальных конкурентов. В первую очередь владельцы микрогенерирующих мощностей оказываются прямыми конкурентами генерирующих компаний. В процессе дерегулирования генерирующие компании лоббируют введение новых ограничений, направленных на защиту своих интересов от новых участников рынка, или на компенсацию им омертвлённых затрат. Среди рассматриваемых мер -- плата за отключение потребителя от сети, плата за право поддерживать связь с сетью, но не потреблять энергию, безусловная плата за содержание резервных центральных мощностей. Однако именно в руках генерирующих компаний распределённые генераторы могут использоваться с максимальной эффективностью, да и максимальная компетентность в их основном бизнесе может помочь, поэтому генерирующие компании не прочь сами воспользоваться предоставляющимися возможностями.

Сетевые услуги и распределённая генерация являются во многом комплиментарными, а не конкурирующими областями. При наличии возможностей подключения к сети перед владельцем генератора открывается целый спектр возможностей, а сетевой компании безразлично, чью энергию передавать. Как рассказано ниже, ценность предоставленных возможностей растёт с расширением свободного рынка энергии, тепла и связанных с этим услуг. Сетевые и сбытовые компании могут быть заинтересованы в инвестициях в распределённую генерацию как в собственный бизнес или как в аффилированный, если это не запрещено им законодательно. Именно они видят здесь дополнительный источник доходов и поддержку качества своего базового продукта.

В процессе выработки законодательства регулирующие органы должны рассмотреть широкий спектр вопросов, включающий собственность и управление распределёнными генерирующими активами, стандарты подключения к сети, охрану окружающей среды, проблемы измерения и расчёта тарифов на потребление, тарифов за транспортировку, право подключения, право резервирования, право возмещения омертвлённых  затрат.

Анализ интересов участников процессов реформирования можно найти в отчёте The Role of Distributed Generation in Competitive Energy Markets, подготовленном Gas Technology Institute http://www.gri.org/pub/solutions/dg/distgen.pdf

Для максимально эффективного использования открывающихся возможностей надо ответить на ряд вопросов, часть из которых относится к компетенции государственного регулирующего органа, а часть – к сложившейся практике бизнеса. Имеет ли владелец микрогенератора право на подключение к сети на общих основаниях? Может ли владелец микрогенератора продавать свою энергию?

Если да, то кому, на каком рынке, по каким ценам? Теоретически возможен целый спектр ответов:

·	продажа исключительно местной сбытовой или вертикально-интегрированной компании по установленным государством тарифам;

·	продажа исключительно местной сбытовой или вертикально-интегрированной компании, но по нерегулируемым ценам;

·	продажа на оптовом рынке на общих условиях со всеми генерирующими компаниями, или с некоторыми ограничениями;

·	продажа непосредственно конечным потребителям на основе прямых договоров.

Дальнейшие сложности в модели бизнеса вносит вопрос о тарифах сетевой компании за подключение владельцев резервных мощностей. Подходы к решению этой проблемы методом “реальных опционов” составляют последнюю часть обзора.

Ценность подключения и плата за неё

Наличие подключения к сети даёт возможность владельцу микрогенератора в случае выгодного для него стечения обстоятельств использовать варианты действий, недоступные в случае отсутствия такого подключения. Поэтому владелец готов будет заплатить сетевой и генерирующей компаниям определённую цену за сохранение такого подключения. Открывающиеся для подключённого к сети владельца возможности включают:

·	Возможность продавать излишки энергии сбытовику, сети, или напрямую другим потребителям (если это позволено регулированием).

·	Возможность покупать дополнительную энергию.

·	Возможность покупать резервную энергию по долгосрочным контрактам или на спотовом рынке.

·	Возможность отказаться от собственной генерации и вновь стать покупателем энергии у сбытов или генераторов.

·	Возможность арбитража между ценами на топливо (в основном газ) и электричество.

·	Возможность продавать сетевой компании услуги по поддержке сети.

Оценка таких возможностей, предоставляемых владением реальными активами, может быть проведена аналогично оценке таких инструментов, как опционы, выписанные на финансовые активы. Этот  метод оценки получил название “метода реальных опционов”.

Как и в случае владения опционами на ценные бумаги, владелец генератора имеет право (но не обязанность) совершения определённых сделок по установленной заранее цене исполнения. В зависимости от сложившихся условий эти сделки могут либо принести прибыль, либо убыток (в таком случае владелец, конечно же, предпочтёт не использовать своё право). За право совершения сделок владелец готов заплатить определённую сумму, называемую опционной премией, и являющуюся в нашем случае платой за сохранение подключения к сети.

В соответствии с используемой сегодня на финансовых рынках моделью Блэка-Скоулза, используемой для оценки опционов, опционная премия зависит от неустойчивости (волатильности) цены базового актива, на который выписан опцион, и промежутка времени его действия. Чем больше волатильность и время, тем больше шансов, что наступят благоприятные обстоятельства для исполнения опциона, и тем самым больше его цена.

При анализе реальных опционов аналогом базового актива является потенциальный поток денежных средств от выбранного варианта действий, аналогом цены исполнения - связанные с этим фиксированные издержки. Определив лежащие в основе реальных опционов сценарии, и рассчитав на основании прошлых данных потенциальный разброс финансовых результатов этих сценариев, можно получить оценки ценности разных вариантов подключения и понять степень готовности владельца платить за наличие у него этих опционов. На цену подключения могут влиять волатильность цен энергии и топлива, издержки генерации, энергоёмкость собственного производства владельца генератора.

Даже без анализа конкретных опционов можно сделать ряд важных выводов о потенциальной возможности введения отдельных тарифов за подключение и о вариантах ценовой политики. Например, из методики оценки напрямую следует, что ценность подключения тем больше, чем больше разных вариантов использования  подключения открыто перед владельцем. Технологические ограничения оборудования, как и регулятивные государственные ограничения, снижают ценность данных услуг. Либерализация рынков, увеличивая неопределённость будущих цен и ожидаемую их волатильность, повышает ценность подключения к сети.

Подробнее о методике оценки реальных опционов и применении её к распределённой генерации можно прочесть в подготовленном для Edison Electric Institute отчёте Real Option Valuation of Distributed Generation Interconnection.

http://www.eei.org/edg/econ/issues/papers%5Fstudies/wilhelm%5Finterconnection.pdf

Что ещё почитать  в сети

California Alliance for Distributed Energy Resources  http://www.cader.org/

Edison Electric Institute http://www.eei.org/

03.07.2001