ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Технического регламента «О безопасности химических производств», разработчик ФГУП НТЦ «Промышленная безопасность»

Рассмотрен представленный проект Технического регламента «О безопасности химических производств» и отмечено следующее.

Документ не отвечает ряду требований федерального закона «О техническом регулировании» по следующим основаниям.

В проекте отсутствует исчерпывающий перечень объектов регулирования данного технического регламента.

Нормы проекта разработаны без учета степени риска.

В проекте отсутствуют правила идентификации объектов технического регулирования.

Статья 2 «Основные понятия» не содержит определения для большого количества специальных терминов, которыми изобилует текст, таких как «флегма», «флегматизация», «I, II, III категории взрывоопасности», «1 и 2 класс опасности», «колонны ректификации», «пероксидные», «питтинговая коррозия», и множество других, что недопустимо для нормативного акта уровня федерального закона.

Часть 2 статьи 3 проекта устанавливает, что «Требования промышленной безопасности к химическим производствам установлены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 г. №116-ФЗ». Некорректная фраза. Требования промышленной безопасности могут быть установлены только техническим регламентом. Кроме того, эта норма противоречит ряду норм этого же технического регламента, который все-таки регулирует вопросы промышленной безопасности в статье 12, главе 3, статье 40.

Глава 2 законопроекта полностью  посвящена содержанию проекта того или иного химического производства. Данные нормы не должны содержаться в тексте  технического регламента, так как не устанавливают обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, перевозки, хранения, реализации и утилизации.   Проектирование – отдельный этап, на котором соблюдение технических норм не обязательно, и даже не возможно за неимением опасных процессов.

## Статья 33 «Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ» не содержит норм, регулирующих метрологическое обеспечение, а устанавливает отсылочную норму к Закону Российской Федерации от 27.04.93 № 4872-I «Об обеспечении единства измерений».

## Статья 47 «Правила личной гигиены и применение средств защиты» устанавливает правила личной гигиены персонала, которые не должны являться частью технического регламента, так как не отвечают заявленным в  федеральном законе «О техническом регулировании» целям и задачам технического регулирования.

## Статья 48 «Требования к медицинскому обслуживанию» устанавливает правила медицинского обслуживания персонала, которые не должны являться частью данного технического регламента, так как медицинское обслуживание – это предмет регулирования иного специального технического регламента.

Кроме того, проект регламента содержит грамматические ошибки.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в целом содержание представленного проекта не полностью соответствует основным принципам и положениям ФЗ «О техническом регулировании», в связи с чем представленный проект специального технического регламента не может быть принят за основу без его существенной доработки.